## Slide 1
2013156005 김 동 민
2013156017 나 기 엽
2013156047 허 영 민
2012150009 김 상 현
수영장 어린이 안전 도우미
a swimming pool lifeguard for children

## Slide 2
목차
1
지적 사항 및 대응 방안
2
졸업 연구 개요
4
개발 환경 및 개발 방법
6
시스템 수행 시나리오
8
업무 분담
5
시스템 모듈 상세 설계
3
시스템 구성도
7
데모 환경 설계
9
졸업 연구 수행 일정

## Slide 3
지적사항 & 답변
기능 추가
1. 어플리케이션을 통하여 부모님에게 알림
알고리즘 상세 설명
1. 2차원 삼각측량 및 핑거 프린팅을 통한 알고리즘 구현
2. 장애물에 강한 UWB를 이용한 통신으로 정확한 위치 값 측정

## Slide 4
졸업 연구 개요
연구 개발 배경
안전요원이 있음에도 수영장 유아 인명사고 발생
다수의 수영장 이용으로 인해 사고 식별 불가
연구 개발 목표
유아가 착용하기 쉬운 Band 형태를 제공
UWB를 이용한 위치인식 알고리즘 개발
연구 개발 효과
안전하고 신뢰성 있는 수영장 환경 제공
안전요원들의 원활한 구조활동 지원

## Slide 5
시스템 구성도
Child Band
Guard Band
Access Point
Server
DWM 1001
DWM 1001
UWB Module
LED
UWB Module
LED
Vibration
DWM 1001
UWB Module
Rasepberry
위치 인식 알고리즘
UWB
Wi-Fi
DB
APP

## Slide 6
개발 환경 및 개발 방법
Band
AP
SERVER
하드웨어
- DWM1001 Module
- DWM1001 - Dev
통신
- UWB
하드웨어
- Raspberry Pi
- DWM1001 Module
- DWM1001 - Dev
통신
- UWB
- WiFi
- TCP / IP
서버
- Spring framework
- Windows
통신
- TCP / IP

## Slide 7
개발 환경 및 개발 방법
UWB 및 Bluetooth® 스마트 지원
USB 플래시 및 디버깅
IAR, Keil 및 GCC IDE 지원
유연한 아키텍처
  모듈 애플리케이션에서 시스템을 설계하는 임베디드 API
  SPI, UART & BLE을 통한 구성 및 제어를위한 외부 API
온보드 헤더를 통한 모든 DWM1001 GPIO 및 인터페이스에 대한 액세스
26 핀 Raspberry PI 호환 헤더 (헤더는 포함되지 않음)
재설정 및 사용자 정의 단추 및 LED
배터리 충전 회로

## Slide 8
개발 환경 및 개발 방법

## Slide 9
개발 환경 및 개발 방법
Galaxy S8 +
디스플레이 | 6.2인치(2960 x 1440) 18.5:9 듀얼 엣지 슈퍼 아몰레드
크기 | 159.5 x 73.4 x 8.1mm
무게 | 173g
CPU | 스냅드래곤835ㆍ엑시노스8895
RAM | 6GB
내장메모리 | 64GB
배터리 | 3500mAh
OS | 안드로이드7.0 (누가)

## Slide 10
시스템 수행 시나리오
4개의 AP설치
(DWM1001+Raspberry Pi 3)
AP와 밴드(DWM1001)간의
UWB 통신
각 AP마다 수신받은
RSSI값을 서버에 전달 및 DB에 저장

## Slide 11
시스템 수행 시나리오
수신받은 RSSI값을
알고리즘을 통해 위치값 계산
밴드(DWM1001)에 진동 알림
계산된 위치값을 활용하여
피드백
AP(DWM1001+Raspberry Pi 3)에
위험 신호 전달
어플리케이션에
진동 및 소리 알람

## Slide 12
시스템 수행 시나리오
3. 수신받은 RSSI값을
알고리즘을 통해 위치값 계산
5. 밴드(DWM1001)에 진동 알림
4. AP(DWM1001+Raspberry Pi 3)에
위험 신호 전달
5. 어플리케이션에
진동 및 소리 알람
1. AP와 밴드(DWM1001)간의
UWB 통신
0. 4개의 AP설치
(DWM1001+Raspberry Pi 3)
2. 각 AP마다 수신받은
RSSI값을 서버에 전달 및 DB에 저장

## Slide 13
시스템 수행 시나리오
Smart
Life Guard
Smart
Life Guard
Smart
Life Guard
확인
취소
Smart
Life Guard
확인
취소
위치 확인
뒤로
Smart
Life Guard
안전지역에 있습니다.
위험지역 근처에
있습니다.
위험지역에 있습니다.
확인
아이가 위험 지역에 있습니다
어플리케이션
화면구성도

## Slide 14
Smart
Life Guard
확인
취소
시스템 수행 시나리오
메인 화면에서
유아밴드의 고유번호를
입력합니다.
위치확인 버튼을 누르면
아이가 어느 구역에
있는지 확인 가능합니다.
Smart
Life Guard
확인
취소
위치 확인
뒤로
Smart
Life Guard
다른 번호 입력
올바른 번호 입력

## Slide 15
시스템 수행 시나리오
위치 확인
뒤로
Smart
Life Guard
유아 위치정보 요청
유아 위치정보 전송
위험지역에 있습니다.
안전지역에 있습니다.
위험지역 근처에
있습니다.
위치 정보 출력
위치확인 버튼을 누르면 서버로부터 데이터를 받아와서 아이가 어느 지역에 있는지 알려줍니다.

## Slide 16
시스템 수행 시나리오
확인
아이가 위험 지역에 있습니다
백그라운드에서 어플리케이션이 작동하여
아이가 위험지역에 들어갈 경우 진동이나
소리를 이용하여 알림을 보냅니다.

## Slide 17
데모 환경 설계
Smart
Life Guard
확인
취소

## Slide 18
Flow chart
시작
AP에 따른 2차원 Map 생성
1 ~ 4 AP로 부터 밴드 검색 Data 수집
유아용 밴드 위치 추적
안전지역
가드에게 신호
어플에 알림
1
2
YES
NO

## Slide 19
Flow chart (상세 설명)
1
AP에 따른 2차원 Map 생성
d(거리)
(0,0)
Friis 공식 =
L = 송신한 신호의 손실 c = 전파 속도
f = 주파수 (ex : 2.4GHz)
임계영역
Notes: 오차율???

## Slide 20
Flow chart (상세 설명)
유아용 밴드 위치 추적
2
d(거리)
(0,0)
임계영역

## Slide 21
시스템 상세 설계

## Slide 22
시스템 상세 설계

## Slide 23
시스템 상세 설계

## Slide 24
시스템 상세 설계

## Slide 25
시스템 상세 설계
API명 | 
서버통신 | 
▶HttpPostData() // http post로 서버통신 ▶http.setDoInput(true) // 서버에서 읽기 모드 지정 ▶http.setDoOutput(true) // 서버로 쓰기 모드 지정 ▶http.setRequestMethod("POST") // 전송 방식 POST 설정 ▶<uses-permission android:name=“android.permission.INTERNET” /> //<!– 인터넷 연결 허용하는 퍼미션 –> | 
백그라운드 | 
▶<service android:name="MyService"></service> 서비스사용api ▶startService(); // 서비스 시작 ▶stopService(); // 서비스 종료 | 
Application

## Slide 26
시스템 상세 설계
API명 | 
진동 | 
▶<uses-permission android:name="android.permission.VIBRATE"/> // vibrator 사용권한 얻어옴 ▶final Vibrator vibrator = (Vibrator)getSystemService(Context.VIBRATOR_SERVICE); //vibrator 객체를 얻어서 진동 ▶vibrator.vibrate(); //진동 설정 ▶vibrator.cancel(); // 진동취소 | 
소리 | 
▶android.medial.SoundPool // 필요한 사운드를 필요할때 출력하는 api ▶int soundId = sound.load(); // 사운드로드 ▶sound.play(); //사운드출력 ▶sound.stop(streamId); //사운드종료 | 
Application

## Slide 27
시스템 상세 설계
API명 | 
위치 정보 | 
▶dwm_pos_set // 노드의 기본 위치 설정 ▶dwm_pos_get // 노드의 위치 정보를 가져옴 ▶dwm_upd_rate_set // 업데이트 속도 및 고정업데이트(노드에 움직임이 적을 때의) 속도 설정 | 
모듈 설정 | 
▶dwm_cfg_tag_set //노드를 태그로 구성 ▶dwm_cfg_anchor_set // 노드를 앵커로 구성 ▶uwb_mode : offline / passive / active | 
DWM1001

## Slide 28
업무 분담
 | 김동민 | 허영민 | 나기엽 | 김상현
자료수집 | 수영장 안전시설 및 방침, UWB를 이용한 통신 방법 등 조사 |  |  | 
업무 | 프로젝트 총괄 어플리케이션 개발 | 알고리즘 개발 서버 개발 | 밴드 개발 통신 관리(개발) | AP개발 통신 관리(개발)
테스트 | 통합테스트 유지보수 |  |  | 

## Slide 29
졸업연구 수행 일정

## Slide 30
참고 문헌
UWB의 매질 투과성 시험https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=espone1117&logNo=220437282828&isFromSearchAddView=true
https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=espone1117&logNo=220442660096&proxyReferer=https%3A%2F%2Fm.search.naver.com%2Fsearch.na
거리 추정방법 논문
http://jkais99.org/journal/Vol17No8/p05/bk/bk.pdf
UWB 초정밀 측위 시스템에서 효율적인 Wireless Time Synchronization 기법https://winter.kics.or.kr/storage/paper/event/2015_winter2014/publish/6D-2.pdf

## Slide 31
이미지 출처
워터파크 : http://enfant.designhouse.co.kr/magazine/type2view.php?num=52546
스마트 밴드 : http://www.etnews.com/20140529000028
수영장 : http://normalog.com/2334
아이콘 : https://thenounproject.com/
라즈베리 : http://haru.kafra.kr/79
보드 : https://www.semiconductorstore.com/cart/pc/viewPrd.asp?idproduct=70927

## Slide 32
깃허브
https://github.com/Final-Project-KPU -https://github.com/justfun1213/Semicolone-Project

## Slide 33
감사합니다!
THANK YOU